Les notions de base en électricité en six étapes

Nom ……………………………………………………………….

Étape No 1

Avec une pile et  un fil, faire fonctionner un moteur (un petit papier est collé sur l’essieu du moteur.  (notion de base : le circuit est fermé lorsque le moteur tourne).  Dessine le montage et indique dans quel sens tourne le papier collant? (sens horaire : sens de même direction que les aiguilles d’une montre ou d’une horloge.  Et le contraire, les aiguilles vont dans le sens antihoraire).

Étape No 2

Avec le même montage, une pile et un fil, faire tourner le moteur dans l’autre sens.  Dessine le montage, et indique dans quel sens tourne le papier collant?  Est-ce de sens horaire ou antihoraire?

Étape No 3

Avec 2 piles et 2 fils, faire tourner le moteur.  Quand le moteur tourne-t-il le plus rapidement, avec une seule pile ou avec deux piles?  Pourquoi? Inscrire ta réponse et dessine le montage.

Étape No 4

Avec 2 piles et 2 fils, faire fonctionner un moteur et une ampoule. Lorsque le moteur est seul (étape 3) et sans ampoule,  est-ce qu’il tourne plus vite ou moins vite que lorsqu’il est jumelé avec une ampoule?  Répondre à la question.  Sais-tu pourquoi?  Émettre une hypothèse.  Dessine le montage.

Étape No 5

Avec 2 piles, plusieurs fils et 3 ampoules, faire le montage suivant : les 3 ampoules allumées, en dévissant une ampoule, les 2 autres ampoules doivent s’éteindre. (circuit monté en série). Dessine le montage.

Étape No 6

Avec 2 piles, plusieurs fils et 3 ampoules, faire le montage suivant : les 3 ampoules allumées, en dévissant une ampoule, les 2 autres lumières doivent rester allumées.  (circuit monté en parallèle). Dessine le montage.